Töö nr: 	67DP05

Asukoht: 	Toila vald

Tellija:	Toila vallavalitus

Planeeringute juht				/Mart Hiob/

Planeerija-

maastikuarhitekt					/Sirle Salmistu/

Tartu 2007

Planeeringu koosseis

Seletuskiri	3

1.	Sissejuhatus	3

2.	Detailplaneeringu planeerimisettepanek	4

2.1.	Alusplaan	4

2.2.	Olemasolev olukord ja seosed kontaktvööndiga	4

2.3.	Kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõigused, hoonestusalad	5

2.4.	Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele	6

2.5.	Tänavate maa-alad ja liikluskorraldus	7

2.6.	Haljastus, heakord, kuritegevuse riske vähendavad tingimused	8

2.7.	Kujad	9

2.8.	Kaitsealused objektid	9

2.9.	Tehnovõrgud ja –rajatised	9

2.9.1.	Üldosa	9

2.9.2.	Veevarustus, kanalisatsioon ja sajuvesi	10

2.9.3.	Elektrivarustus ja tänavavalgustus	10

2.9.4.	Telekommunikatsioonivarustus	11

2.9.5.	Gaasi- ja küttevarustus	11

2.10.	Keskkonnatingimuste seadmine	11

2.11.	Servituutide seadmise vajadus	12

2.12.	Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine	12

Joonised	13

1.	Situatsiooniskeem	14

2.	Olemasolev olukord	15

3.	Planeeringu põhikaart	16

4.	Planeeritud tehnovõrgud	17

Kooskõlastused ja koostöö planeeringu koostamisel	18

1.	Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte	18

2.	Kooskõlastused	19

3.	Koostöö planeeringu koostamisel	24

Lisad	26

1.	Toila Vallavolikogu otsus detailplaneeringu koostamise 
algatamise kohta 28.10.2005 nr 13	27

2.	Planeeringu eskiislahendust tutvustava koosoleku protokoll ja osalejate nimekiri	28

3.	Stiilinäiteid elamutest ja piiretest	31

4.	Eesti Energia tehnilised tingimused elektrivarustuse planeerimiseks	35

5.	Kirjavahetus	37

# Seletuskiri

## Sissejuhatus

Käesoleva detailplaneeringu tellijaks on Toila Vallavalitsus. Detailplaneeringu ala hõlmab Voka alevikus asuvat Riigi reservmaad (piiriettepanek AT 0502180075). Planeeringuala suuruseks on ca 2,5 ha. Planeeringualale soovitakse rajada väikeelamud.

Planeeringu eesmärgiks on:

- maa-ala jagamine elamukruntideks;

- maakasutuse sihtotstarbe ning ehitusõiguse määramine;

- heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahenduse koostamine.

Planeeringu lähtedokumendiks on Toila Vallavolikogu otsus detailplaneeringu koostamise algatamise kohta 28.10.2005 nr 13.

Arvestamisele kuuluvad materjalid planeeringu koostamisel olid:

1. Toila valla üldplaneering, kehtestatud Toila Vallavolikogu 28. oktoobri 2005. a määrusega nr 1;

2. Ida-Viru maakonna rannikupiirkonna turismi infrastruktuuri areng läbi Vaivara matkaraja ja infopunkti ehitamise ning ruumilise planeeringu koostamise pilootalal Vaivara ja Toila vallas ning Sillamäe linnas (Toila-Sillamäe-Vaivara puhkemajanduse teemaplaneering), 2004;

3. Ida-Virumaa asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused. Maakonnaplaneeringu teemaplaneering, 2003;

4. Pargi 20 kinnistu detailplaneering, kehtestatud Toila Vallavolikogu 17. mai 2006. a otsusega nr 47.

Planeeringu käigus toimunud kirjavahetus on välja toodud Lisades.

## Detailplaneeringu planeerimisettepanek

### Alusplaan

Detailplaneeringu koostamise alusplaaniks on võetud OÜ Gepa Maa- ja ehituskorraldus 2006. a jaanuaris koostatud aktualiseeritud geodeetiline digitaalplaan täpsusastmega 1:500.

### Olemasolev olukord ja seosed kontaktvööndiga

Planeeritud ala asub Toila vallas Voka alevikus Riigi reservmaal (piiriettepanek AT 0502180075). Planeeringuala suuruseks on ca 2,5 ha.

Planeeringuala piirneb põhjast looduskaitsealuse Voka pargiga (Voka miljööväärtusliku alaga), lõunast heinamaaga (üldplaneeringujärgne perspektiivne väikeelamuala), idast Tiigi tänava ning olemasolevate ridaelamutega ning läänest riigimaanteega nr 13197 Toila-Voka (kõrvalmaantee) ning põllumaaga. Planeeritud alast kirdesse jääb garaažide kompleks. Planeeringuala kontaktvööndisse jääb Voka kruusamaardla ning Voka paisjärv (vt ka joonis 1 - situatsiooniskeem).

Ida-Virumaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused on kogu Voka alevik määratud Toila-Voka väärtuslikuks maastikuks (on selle osa). Väärtuslik maastik töö kontekstis on maastikuala, mis väärib säilitamist, taastamist ja arendamist või vajab mingil teisel moel suuremat tähelepanu. Samas teemaplaneeringus on tehtud ka ettepanek nimetada Toila-Voka väärtuslik maastik riikliku tähtsusega ehk Eesti rahvusmaastikuks. Voka alevikus on väärtustatud eelkõige Voka jõele rajatud tiike koos mõisa pargiga ning mõnesid säilinud Voka mõisa abihooneid. Nõukogude arhitektuurist on toodud sümpaatseks näiteks planeeringuala ida küljel paiknevaid ridaelamuid, mis moodustavad hoolitsetud ümbruse ja paistiikidega ühtse kogumi.

Enamuse planeeringualast moodustavad kohalike inimeste köögiviljamaad koos kasvuhoonetega. Alal kasvavad viljapuud ja –põõsad ning enamus ala on kaetud peenardega. Planeeringuala idaservas on kõrghaljastusega vöönd – nö puhverala ridaelamute vahel ning see on populaarne koht kohalike laste mängumaana. Visuaalselt kujutab see endast väikest parki, mida kohalikud on kenasti korras hoidnud.

Olemasolevatest tehnovõrkudest ja –rajatistest on planeeringualal elektri õhuliinid ning telekommunikatsiooniliin, mis läbib osaliselt ala kirdeosa. Samuti on olemas kanalisatsiooni- ning veevõrk endise Pargi tn 20 kinnistu teenindamiseks.

Juurdepääs alale on väga hea mitmest suunast – nii Pargi tänava kui ka Tiigi tänava kaudu. Lähimad esmatarbeteenused on samas – Voka alevikus.

Alale lisab kahtlemata populaarsust laiemas kontekstis mereranna lähedus ning ka paisjärv ja Voka park (mõisapark). Ala lähedusse jääb palju rohealasid.

Planeeringuala - riigi reservmaa olemasolev maakasutuse sihtotstarve on käesoleval hetkel määramata.

### Kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõigused, hoonestusalad

Planeeritud ala kujunduse ideeks on pakkuda elukohti inimestele, kes soovivad elamist looduslikult kaunis kohas ja samas suhteliselt linnalikus miljöös. Uuselamute planeerimisel on arvestatud valla väärtusliku looduskeskkonna maksimaalse säilitamisega, kuivõrd roheluse olemasolu ja roheluses paiknemine moodustab olulise osa Toila vallas paikneva kinnisvara väärtusest (Toila valla üldplaneering).

Väga oluline aspekt oli tekitada ja säilitada planeeringualal ühtsus ning vältida nn pilpaküla teket. Samuti oli tähtis, et ala mõjuks ühtse tervikuna ehk oleks üks terviklik elamupiirkond koos alast ida suunas olevate ridaelamutega ning sulanduks ümbrusesse.

Planeeritud alale on kavandatud 10 krunti. Krundi ehitusõigusega (tabel 1) on määratud: 1) krundi kasutamise sihtotstarve; 2) hoonete suurim lubatud arv krundil; 3) hoonete suurim ehitusalune pindala; 4) hoonete suurim lubatud kõrgus.

Tabel 1

Krundi ehitusõigus

| krundi aadress | planeeritud krundi pindala (m2) | planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve | hoonete suurim lubatud arv krundil | hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala (m2) | hoonete suurim lubatud kõrgus (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos 1 | 1694 | 100% EE | 2 | 250 | 7,5 |
| Pos 2 | 1645 | 100% EE | 2 | 250 | 7,5 |
| Pos 3 | 1652 | 100% EE | 2 | 250 | 7,5 |
| Pos 4 | 1702 | 100% EE | 2 | 250 | 7,5 |
| Pos 5 | 2355 | 100% EE | 2 | 210 | 7,5 |
| Pos 6 | 1740 | 100% EE | 2 | 250 | 7,5 |
| Pos 7 | 36 | 100% Th | 1 | 15 | 3 |
| Pos 8 | 4394 | 100% L | - | - | - |
| Pos 9 | 7286 | 100% Üm | - | - | - |
| Pos 10 | 2275 | 100% L | - | - | - |

EE – väikeelamumaa 0010, Üm – üldmaa 0051, L – transpordimaa 007, 
Th – tootmishoonete maa 0030 (vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 36 Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused)

Detailplaneeringu põhikaardil (joonis 3) on tähistatud hoone võimalik asukoht krundil planeeritud hoonestusalana (planeeritud hoonet võib ehitada ainult joonisel näidatud hoonestusalasse). Hoone konkreetne asukoht hoonestusalal täpsustatakse projekteerimise käigus.

Enamusele hoonestusaladest on seatud kohustusliku harja suuna nõue, mis tähendab, et katuse hari peab olema paralleelne või risti antud joonega, lamekatuste puhul peab hoone peafassaad olema sellega paralleelne. Planeeringuga on seatud nõue, et esimene ehitatav hoone peab olema elamu ning põhihoone (elamu) väikseim lubatud ehitusalune pindala on 90 m2.

Planeeringualal Tiigi tänavaga piirnev avatud ala planeeritud üldmaa krundil (Pos 9) on kavandatud laste mängualaks.

### Olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele

Ehitatavad hooned tuleb projekteerida radoonikindlalt.

Hoonestuse arhitektuursetest nõuetest on planeeringuga piiritletud:

1. katusekalle	35-45 kraadi või 0-10 kraadi, kusjuures kogu piirkond tuleb lahendada ühtselt!

2. põhilised

välisviimistlusmaterjalid	laudis; krohv; viimistletud betoon; kivi; 
klaas koos eelpoolnimetatud materjalidega;

keelatud on ümarpalk-, plast- ja metallvoodri kasutamine, samuti imiteerivad materjalid;

värvidest on soovitatav kasutada pastelseid (rohekad, beežid, kollakad) ning vältida erksaid toone (nt tumesinine, punane, erkkollane, oranž jms.

3.soovitatavad

katusekatte materjalid	kivi, valtsplekk; imiteerivaid materjale mitte kasutada;

4. ± 0.00 sidumine	kõrgus olemasolevast maapinnast 0,2 kuni 0,5 m;

5. piirete tüübid	puidust või kombineeritud kiviga, avaustega; suurim lubatud kõrgus 1,3 m; piirete värv peab olema kooskõlas hoone tonaalsusega;

keelatud on metall(võrk)aedade rajamine (va ajutiselt või koos seda varjava hekiga);

puitpiiretest on soovitatavad lipptarad või rõhtlatt-tarad (lauad/latid 90kraadise nurga all või horisontaalselt/paralleelselt maapinnaga);

soovitavalt kasutada piireteks haljastust;

6. minimaalne tulepüsivusklass	TP3.

Stiilinäiteid elamutest ja piiretest on toodud lisas nr 3.

### Tänavate maa-alad ja liikluskorraldus

Planeeritud ala külgneb idast asulasisese riigimaanteega nr 13197 Toila-Voka, mille perspektiivne liiklussagedus planeeringualaga külgneval lõigul võib ulatuda kuni 200 sõidukini ööpäevas. Tulenevalt eelnevast ulatub maanteeäärne tehnoloogiline vöönd sõidutee servast mõõdetuna 6 meetrini, sanitaarkaitsevöönd 60 meetrini ning mõjuvöönd 300 meetrini. Vajadusel tuleb võtta tarvitusele meetmed normmüratasemete tagamiseks. Tee omanik ei võta endale kohustust vähendada olemasoleva maantee liiklusest tulenevat, inimestele ohtlikke mõjusid planeeritud alal.

Liikluse ohutuse ja sujuvuse tagamiseks peab sõidukijuhil olema sõidutee ja sellega külgneva ala ulatuses tagatud nõutav külgnähtavus. Riigimaantee nr 13197 Toila-Voka teemaa alale ei tohi ulatuda ühegi puu ega põõsa võra!

Kõikidele kruntidele on juurdepääs tagatud planeeritud juurdepääsuteelt. Tee ühele küljele on planeeritud kõnnitee, mille laiuseks on valdavalt 2 meetrit, planeeritud sõidutee laiuseks on 6 meetrit. Kõnnitee ja sõidutee vahele on planeeritud haljasriba. Kõik teed on planeeritud asfaltkattega (kuid võib kasutada ka muud katet), kõnnitee soovitavalt kivikattega või kruusakattega. Olemasolev mahasõit riigimaanteelt on planeeringuga likvideeritud. Planeeringuga on tagatud ühendus (juurdepääs) naaberkinnistule.

Planeeritud juurdepääsutee on määratud avalikult kasutatavaks teeks. Kõik avalikus kasutuses olevad teed on kavandatud kahesuunalise liiklusega.

Parkimine on kavandatud krundisiseselt. Vajalik minimaalne parkimiskohtade arv ühel krundil on kaks kohta.

Planeering sätestab rajatiste väljaehitamise kohustuse. Põhjendatud vajadusel on ehitusloa väljastamise eeltingimuseks planeeritud teedevõrgu väljaehitamine. Ehitustegevus planeeringualal tuleb korraldada sisemise teedevõrgu kaudu, materjalide peale- ja mahalaadimine riigimaanteelt on keelatud. Ehitustehnikaga manööverdamine teemaa-alal (tee ja muldkeha nõlval) ei ole lubatud.

Sajuvete ärajuhtimine sõiduteelt on tagatud planeeritud sajuvee kogumise nõvaga ning sajuveekanalisatsiooniga. Kruntidel kogunev sajuvesi immutatakse krundisiseselt (vt ka peatükki 2.9.2. Veevarustus, kanalisatsioon ja sajuvesi).

### Haljastus, heakord, kuritegevuse riske vähendavad tingimused

Planeeringus on arvestatud valla väärtusliku looduskeskkonna maksimaalse säilitamisega. Planeeritud alal on osaliselt olemas kõrghaljastus, mis kuulub terves mahus säilitamisele. Planeeringuga on ette nähtud kohustusliku haljastuse istutamine joonisel näidatud kohtadesse. Haljastuse säilitamine ja istutamine on oluline mitmest aspektist, eelkõige ala visuaalne liigendamine. Samuti lisab haljastuse istutamine ning säilitamine alale esteetilist väärtust ning ala ei mõju lageda ning tühjana. Haljastuse valimisel lähtuda olemasolevast ning sobivusest konkreetsesse keskkonda.

Riigimaantee nr 13197 Toila-Voka teemaa alale ei tohi ulatuda ühegi puu ega põõsa võra.

Krundisiseselt jääb haljastus krundivaldaja hooleks. Samuti haljastuse hooldus ja heakorrastus jääb kruntide siseselt krundi omaniku/valdaja kohustuseks.

Tagada tuleb teede ja kõnniteede heakord, nt sajuvete ära juhtimine, lumekoristus ning välisvalgustuse korrasolek.

Kuritegevusriskide vähendamiseks tuleb tänavatele rajada korralik välisvalgustus. Lisaks on sotsiaalse kontrolli loomiseks soovitav avada kruntidele vaade nii naaberkruntidelt kui ka tänavaalalt, st peaks töötama naabrivalve.

### Kujad

Ehitistevahelised tuleohutuskujad on lahendatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusele nr 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded §-le 19, kus on kehtestatud, et hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega.

Detailplaneeringuga lubatud madalaim tulepüsivusklass on TP3. Lubatud on ka kõrgema tulepüsivusklassiga hoonete ehitamine.

### Kaitsealused objektid

Planeeritud alasse ei jää kaitsealuseid ega kaitsevööndit nõudvaid objekte. Planeeringuala kontaktvööndis (alast põhjas) asub looduskaitsealune Voka park (Voka miljööväärtuslik ala).

### Tehnovõrgud ja –rajatised

#### Üldosa

Detailplaneeringuga on tehnovõrkudest esitatud juba olemasolevad ja säilivad ning tänava maa-alale planeeritud tehnovõrgud. Olemasolevatest tehnovõrkudest ja –rajatistest on planeeringualal elektri õhuliinid ning telekommunikatsiooniliin, mis osaliselt läbib ala kirdeosa. Samuti on olemas kanalisatsiooni- ning veevõrk endise Pargi tn 20 kinnistu teenindamiseks.

Täpsed krundiühenduste asukohad tuleb lahendada kõikidel tehnovõrkudel projekteerimise käigus. Detailplaneeringuga on kavandatud vaid planeeritud alas olevad tehnovõrgud, väljaspool planeeritud ala esitatud tehnovõrkude asukohad on skemaatilised ning nende täpne asukoht, mis võib seoses uute ja paremate lahendustega ka muutuda, ja tehnilised parameetrid, tuleb lahendada projekteerimise käigus.

Tehnovõrkude paigutamine piki riigimaantee teemaa-ala ei ole lubatud. Tehnovõrkude kulgemine teekaitsevööndis või lõikumine riigimaanteega tuleb lahendada kompleksselt ühtse koridori kaudu, mis tuleb lahendada projekteerimise staadiumis.

#### Veevarustus, kanalisatsioon ja sajuvesi

Kõikidele hoonestatavatele elamumaa kruntidele on planeeritud vee- ja reoveetorustiku ühendused. Veevarustus on planeeritud ühisveevärgist, milleks on kavandatud tänava maa-alale veetorustik, millele ühendatakse tänavalt krundile minev individuaalne torustik. Planeeringuala veevarustus saab toite Tiigi tänav 7 maja juures oleva 110 mm veetorustikuga, mis asub planeeritud alast ca 330 m lõuna suunas. Olemasolev veetoru krundil Pos 1, ja Pos 9 tuleb säilitada.

Reovesi on planeeritud juhtida ühiskanalisatsiooni, milleks on kavandatud tänava maa-alale reoveetorustik, millele ühendatakse tänavalt krundile minev individuaalne torustik. Reovesi juhitakse planeeringualast idas krundi Tiigi tn 16 paiknevasse kanalisatsioonikaevu. Kanalisatsiooni torustik suubub pumplasse, mis asub mainitud kaevust umbes 80 m kaugusel. Torustik kuni pumplani tuleb ümber ehitada, sest olemasolev torustiku diameeter on liiga väike.

Tänaval olevale veetorustikule on planeeritud tuletõrjehüdrant; hüdrandi asukoht on esitatud joonisel nr 4. Koostöös Päästekeskusega võib projekteerimise käigus hüdrandi asukohta täpsustada.

Sajuvee ärajuhtimiseks on tänava maa-alale sõidutee ning kõnnitee vahelisele haljasribale planeeritud nõva sajuvee kogumiseks ning osaliselt on planeeritud sajuveetorustik. Sajuvesi on kavandatud juhtida alast idasse jäävasse Voka tiiki, mis asub planeeringualast umbes 65-70 m kaugusel, kusjuures kogunev sajuvesi tuleb enne suublasse juhtimist puhastada õli- ja liivapüüduris. Krundil kogunev sajuvesi immutatakse krundisiseselt.

#### Elektrivarustus ja tänavavalgustus

Planeeritud kruntide elektriühendus on kavandatud planeeritud alajaamast (Pos 7), mis on kavandatud sisselõikena Voka kuivati ning Voka tiigi alajaamade vahele. Planeeritud alajaamast on kavandatud maa-alune madalpingeliin kõikide kruntideni, kruntide piiridele tulevad liitumiskapid, millede asukoht täpsustatakse projekteerimise staadiumis. Suurim arvutuslik vajaminev elektrivõimsus alal on 240 kW.

Olemasolevad elektri õhuliinid on kavandatud viia ümber maakaabel-liiniks. Olemasolevate Tiigi tn elamute toide on kavandatud üle viia planeeritud alajaama toitele. Samuti on planeeringuga ette nähtud elektrivarustuse ühendus Oru kinnistuga, kusjuures enne õhuliinide likvideerimist peab olema tagatud katkematu elektrivarustus Oru kinnistu hoonetega (välja ehitatud uus alajaam).

Tänavatele on planeeritud ka välisvalgustus, mis on ühendatud maa-kaabliga ning mis saab toite planeeritud alajaamast. Planeeritud tänavavalgustusklass on A5. Tänavavalgustuse kaabli panekul arvestada sajuvee kogumise võimalusega ning sajuvee kogumise planeerimisel arvestada tänavavalgustuskaabliga!

#### Telekommunikatsioonivarustus

Kõigile planeeritud hoonestatavatele kruntidele on kavandatud telekommunikatsiooniühendus. Planeering näeb ette osaliselt olemasoleva kaabli asendamise. Telekommunikatsiooniliin on planeeritud tänava maa-alale. Krundiühenduste asukohad tänavaliinist tuleb täpsustada projekteerimise käigus.

#### Gaasi- ja küttevarustus

Kõik krundid on planeeritud lokaalküttega. Lubatud on kõik kütteviisid va kivisöega, raskeõliga vms kütmine. Planeeringuga nähakse ette ka gaasikütte võimalus. Gaasivarustuse tarbeks on tänava maa-alale planeeritud gaasitorustik.

### Keskkonnatingimuste seadmine

Planeeritaval alal ei ole keskkonnaohtlikke objekte.

Jäätmemajandus tuleb korraldada kas igal krundil iseseisvalt või kruntide peale ühiselt. Olmejäätmed, samuti õli- ja muud ohtlikud jäätmed tuleb koguda kinnistesse vastavatesse konteineritesse. Jäätmete äravedu võib teostada vastavat litsentsi omav ettevõte. Prügikonteinerite täpseid asukohti kruntidel pole planeeringuga määratud.

Hoonetele ei või anda kasutusluba enne kui on välja ehitatud nõuetele vastav veetorustik ja reoveekanalisatsioon ning istutatud kohustuslik kõrghaljastus.

### Servituutide seadmise vajadus

Isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus on vastavalt tabelile 2.

Tabel 2

Isikliku kasutusõiguse seadmise vajadus

| Teeniv kinnisasi | Servituut | Isik, kelle kasuks on servituut seatud |
| --- | --- | --- |
| Pos 1 | isiklik kasutusõigus | veevõrgu valdaja |
| Pos 9 | isiklik kasutusõigus | kanalisatsioonivõrgu valdaja, veevõrgu valdaja, sajuveekanalisatsioonivõrgu valdaja, gaasivõrgu valdaja, sidekanalisatsioonivõrgu valdaja, elektrivõrgu valdaja |
| Tiigi tn 14 | isiklik kasutusõigus | sajuveekanalisatsioonivõrgu valdaja, sidekanalisatsioonivõrgu valdaja |
| Tiigi tn 16 | isiklik kasutusõigus | kanalisatsioonivõrgu valdaja, sidekanalisatsioonivõrgu valdaja |
| Tiigi tn 18 | isiklik kasutusõigus | kanalisatsioonivõrgu valdaja, veevõrgu valdaja |

Servituutidele tuleb tagada juurdepääs eriotstarbelise sõidukiga.

### Planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitamine

Planeeringuga ei tohi kolmandatele osapooltele põhjustada kahjusid. Selleks tuleb tagada, et rajatavad hooned ega muud ehitised ei kahjustaks naaberkruntide kasutamise võimalusi (kaasa arvatud haljastust) ei ehitamise ega ka kasutamise käigus. Kui planeeringu rakendamisel ilmnevad kolmandatele isikutele võimalikud kahjud, hüvitab need vastava krundi igakordne omanik.

Ehitamise või kasutamise käigus tekitatud kahjud tuleb tekitaja poolt hüvitada koheselt.

# Joonised

- Situatsiooniskeem 		M 1:10 000

- Olemasolev olukord		M 1:1000

- Planeeringu põhikaart		M 1:500

- Planeeritud tehnovõrgud	M 1:500

## Situatsiooniskeem

## Olemasolev olukord

## Planeeringu põhikaart

## Planeeritud tehnovõrgud

# Kooskõlastused ja koostöö planeeringu koostamisel

## Kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

  - Ida-Eesti Päästekeskus. 21.08.2006. Janek Floren, juhataja. Vt kooskõlastuste leht lk 19.

  - Maa-amet. 08.08.2006. Kalev Kangur, peadirektor. Vt kooskõlastuskiri lk 20-21.

  - Maanteeamet. Viru Teedevalitsus. 01.03.2007. Rainer Kuldmaa, juhataja asetäitja. Vt planeeringu põhikaart lk 16 (ja koopia sellest lk 22).

  - Ida-Virumaa Keskkonnateenistus. 30.03.2007. Agu Värimäe, juhataja. Vt kooskõlastuskiri lk 23.

  - Elion Ettevõtted AS. 21.08.2006. Emil Villemson, sideliiniinsener. Vt koostöö leht lk 24 ning koostöö kiri lk 25.

  - OÜ Jaotusvõrk Virumaa piirkond. 01.03.2007. Irina Bogomolova, võrguarengu projektijuht. Vt koostöö leht lk 24.

  - AS Toila V.V. 01.03.2007. Margus Paalo, juhataja. Vt koostöö leht lk 24.

Kooskõlastused

## Koostöö planeeringu koostamisel

# Lisad

- Toila Vallavolikogu otsus detailplaneeringu koostamise algatamise kohta 28.10.2005 nr 13

- Planeeringu eskiislahendust tutvustava koosoleku protokoll ja osalejate nimekiri

- Stiilinäiteid elamutest ja piiretest

- Eesti Energia tehnilised tingimused elektrivarustuse planeerimiseks

- Kirjavahetus

## Toila Vallavolikogu otsus detailplaneeringu koostamise algatamise kohta 28.10.2005 nr 13

Planeeringu eskiislahendust tutvustava koosoleku protokoll ja osalejate nimekiri

## Stiilinäiteid elamutest ja piiretest

Eesti Energia tehnilised tingimused elektrivarustuse planeerimiseks

## Kirjavahetus

# Text boxes

METSAPARGI  DETAILPLANEERING

Stiilinäited piiretest ja jalgväravast

Stiilinäited Toila valla traditsioonilistest elamutest

Stiilinäited nn traditsioonilistest elamutest

Stiilinäited funktsionalistlikest elamutest